Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe na „Dostawę  centrów frezerskich wraz z oprzyrządowaniem, uruchomieniem i szkoleniem.”.

I. DOSTAWCA (WYKONAWCA)

Nazwa:

Adres:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

II. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY

(WYKONAWCY)

Imię i nazwisko:

Stanowisko/ pełniona funkcja:

Telefon:

E-mail:

III. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Funkcjonalność lub wyposażenie | Spełnienie wymogów specyfikacji TAK / NIE | Uwagi / Opis odstępstw od specyfikacji. | Uwagi / Opis dodatkowych cech, funkcji. |
| --- | --- | --- | --- |
| CENTRUM FREZERSKIE NR1 |
| Min. wymiary stołu 550x450 |  |  |  |
| Dopuszczalne obciążenie stołu 200kg |  |  |  |
| Minimalne przejazdy w osi x 500mm |  |  |  |
| Minimalne przejazdy w osi y 450mm |  |  |  |
| Minimalne przejazdy w osi z 350mm |  |  |  |
| Posuw szybki min 60m/min. |  |  |  |
| Napędy liniowe we wszystkich osiach. |  |  |  |
| Elektrowrzeciono. |  |  |  |
| Obroty wrzeciona min. 30 000/min |  |  |  |
| Wrzeciono z uchwytem HSK-E40 |  |  |  |
| Dynamika osi min. 1,5g w przestrzeni |  |  |  |
| Moment na wrzecionie S1=100%ED, min. 6Nm |  |  |  |
| Liniały optyczne absolutne we wszystkich osiach |  |  |  |
| Dokładność pozycjonowania wg ISO 230-2/97 A -4um. |  |  |  |
| Kontrola wibracji wrzeciona i narzędzia |  |  |  |
| Kontrola rozszerzalności termicznej maszyny |  |  |  |
| Obwody chłodzące dla szafy elektrycznej, wrzeciona i osi. |  |  |  |
| Stosowane narzędzia o średnicy od 0,1mm |  |  |  |
| Magazyn narzędzi min 35 – pozycyjny. |  |  |  |
| Załadunek i wymiana narzędzi do magazynu podczas frezowania. |  |  |  |
| System mocowania detalu. Min. 2 imadła odpowiadające gabarytowi stołu w osi x. |  |  |  |
| Układ obróbki w mgle olejowej |  |  |  |
| System odsysania mgły olejowej o wydajności min. 900m3/h. |  |  |  |
| Spiralny wyrzutnik wiórów |  |  |  |
| Transporter wiórów ze zgarniaczami prostymi do wiórów o długości do 100mm. |  |  |  |
| Ochrona wrzeciona przed zanikiem zasilania i wahaniami napięcia. |  |  |  |
| Jednolita konstrukcja portalowa z polimerobetonu, zapewniająca sztywność i tłumienie drgań. |  |  |  |
| Sterowanie Heidenhain iTNC 530 HSCI z systemem bezpieczeństwa FS |  |  |  |
| Monitor kolorowy min. 15’’ |  |  |  |
| Zdalny panel sterujący na przewodzie |  |  |  |
| Przyłącza USB 3.0, RS 232, RS 422 i Ethernet |  |  |  |
| Wczytywanie rysunków .dxf |  |  |  |
| Graficzna symulacja programu. |  |  |  |
| Równoległe programowanie maszyny podczas obróbki. |  |  |  |
| Sonda detalu wraz z przygotowaniem maszyny. |  |  |  |
| Zewnętrzna sonda narzędzia Zoller z transmisją danych do maszyn. Dokładność pomiarowa 0,002mm. Monitor dotykowy i drukarka |  |  |  |
| Pistolet ręczny na chłodziwo do spłukiwania przestrzeni roboczej |  |  |  |
| Pistolet sprężonego powietrza |  |  |  |
| Automatyczny układ centralnego smarowania prowadnic |  |  |  |
| Separator oleju w zbiorniku chłodziwa |  |  |  |
| Duży zbiornik chłodziwa o pojemności min 400l z filtrem taśmowym 20um. |  |  |  |
| Maszyna w pełni zabudowana, osłony ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| Teleskopowe osłony prowadnic ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| Rozsuwane drzwi kabiny pozwalają na załadunek detalu przy pomocy suwnicy. |  |  |  |
| Oświetlenie przestrzeni roboczej |  |  |  |
| Deklaracja zgodności CE |  |  |  |
| Maszyna nie jest prototypem |  |  |  |
| Maszyna jest fabrycznie nowa. |  |  |  |
| Waga maszyny | X |  |  |

Dodatkowe (nieobowiązkowe, nieujęte w specyfikacji) cechy / wyposażenie maszyny :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| CENTRUM FREZERSKIE NR2 |
| --- |
| Min. wymiary stołu 1200x600 |  |  |  |
| Dopuszczalne obciążenie stołu 1500kg |  |  |  |
| Minimalne przejazdy w osi x 1200mm |  |  |  |
| Minimalne przejazdy w osi y 600mm |  |  |  |
| Minimalne przejazdy w osi z 650mm |  |  |  |
| Posuw szybki min. 40m/min |  |  |  |
| Siła posuwu osi min 10kN. |  |  |  |
| Obroty wrzeciona min. 16 000/min |  |  |  |
| Moment na wrzecionie S1=100% ED, min. 70Nm przy 1500 obr/min |  |  |  |
| Liniały optyczne we wszystkich osiach. |  |  |  |
| Min. dokładność pozycjonowania wg DIN/ISO230-2(97): 8um. |  |  |  |
| Bezpośredni napęd wrzeciona. |  |  |  |
| Chłodzenie przez wrzeciono min. 40 bar |  |  |  |
| Układ obróbki w mgle olejowej |  |  |  |
| System odsysania mgły olejowej. |  |  |  |
| Wrzeciono dostosowane do oprawek HSK – A63 |  |  |  |
| Dopuszczalna waga narzędzia min. 10kg |  |  |  |
| Min. zakres średnic narzędzia 1-300mm |  |  |  |
| Min. zakres długości narzędzia 10-300mm |  |  |  |
| Magazyn narzędzi min 40- pozycyjny. |  |  |  |
| Możliwość wymiany narzędzi podczas obróbki. |  |  |  |
| System mocowania detalu. Min. 2 imadła odpowiadające gabarytowi stołu w osi x. |  |  |  |
| Sterowanie Heidenhain TNC 620 HSCI z systemem bezpieczeństwa FS |  |  |  |
| Sterowanie zawiera cykle obróbcze i pomiarowe. |  |  |  |
| Monitor kolorowy min. 15’’ |  |  |  |
| Zdalny panel sterujący na przewodzie |  |  |  |
| Przyłącza USB 3.0, RS 232, RS 422 i Ethernet |  |  |  |
| Wczytywanie rysunków .dxf |  |  |  |
| Graficzna symulacja programu. |  |  |  |
| Równoległe programowanie maszyny podczas obróbki. |  |  |  |
| Chłodzenie szafy elektrycznej. |  |  |  |
| Programowalne dysze chłodziwa. |  |  |  |
| Pierścień chłodziwa. |  |  |  |
| Spiralny wyrzutnik wiórów. |  |  |  |
| Sonda detalu wraz z przygotowaniem maszyny. |  |  |  |
| Pistolet ręczny na chłodziwo do spłukiwania przestrzeni roboczej |  |  |  |
| Pistolet sprężonego powietrza |  |  |  |
| Automatyczny układ centralnego smarowania |  |  |  |
| Separator oleju w zbiorniku chłodziwa |  |  |  |
| Filtr taśmowy 30um. |  |  |  |
| Maszyna w pełni zabudowana, osłony ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| Teleskopowe osłony prowadnic ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| Zewnętrzna sonda narzędzia Zoller z transmisją danych do maszyn. Dokładność pomiarowa 0,002mm. Monitor dotykowy i drukarka |  |  |  |
| Sztywna konstrukcja z żeliwa meehanite. |  | Opisać rodzaj konstrukcji. |  |
| Rozsuwane drzwi kabiny pozwalają na załadunek detalu przy pomocy suwnicy. |  |  |  |
| Oświetlenie przestrzeni roboczej |  |  |  |
| Lampa sygnalizacyjna stanu pracy |  |  |  |
| Deklaracja zgodności CE |  |  |  |
| Maszyna nie jest prototypem |  |  |  |
| Maszyna jest fabrycznie nowa. |  |  |  |
| Waga maszyny | X |  |  |

Dodatkowe (nieobowiązkowe, nieujęte w specyfikacji) cechy / wyposażenie maszyny :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| CENTRUM FREZERSKIE NR 3 |
| --- |
| Min. wymiary stołu 1500x850 |  |  |  |
| Dopuszczalne obciążenie stołu 1500kg |  |  |  |
| Minimalne przejazdy w osi x 1500mm |  |  |  |
| Minimalne przejazdy w osi y 900mm |  |  |  |
| Minimalne przejazdy w osi z 800mm |  |  |  |
| Posuw szybki min. 20m/min |  |  |  |
| Siła posuwu osi min. 10kN |  |  |  |
| Obroty wrzeciona min. 16 000/min |  |  |  |
| Moment na wrzecionie S1=100%ED, min. 70Nm przy 1500 obr/min |  |  |  |
| Liniały optyczne we wszystkich osiach. |  |  |  |
| Min. dokładność pozycjonowania wg DIN/ISO230-2(97): 8um. |  |  |  |
| Bezpośredni napęd wrzeciona. |  |  |  |
| Chłodzenie przez wrzeciono min. 16 bar |  |  |  |
| Wrzeciono dostosowane do oprawek HSK – A63 |  |  |  |
| Dopuszczalna waga narzędzia min. 10kg |  |  |  |
| Min. zakres średnic narzędzia 1-300mm |  |  |  |
| Min. zakres długości narzędzia 10-300mm |  |  |  |
| Magazyn narzędzi min 40- pozycyjny. |  |  |  |
| Możliwość wymiany narzędzi podczas obróbki. |  |  |  |
| System mocowania detalu. Min. 2 imadła odpowiadające gabarytowi stołu w osi x. |  |  |  |
| Sterowanie Heidenhain TNC 620 HSCI z systemem bezpieczeństwa FS |  |  |  |
| Monitor kolorowy min. 15’’ |  |  |  |
| Zdalny panel sterujący na przewodzie |  |  |  |
| Przyłącza USB 3.0, RS 232, RS 422 i Ethernet |  |  |  |
| Wczytywanie rysunków .dxf |  |  |  |
| Graficzna symulacja programu. |  |  |  |
| Równoległe programowanie maszyny podczas obróbki. |  |  |  |
| Chłodzenie szafy elektrycznej. |  |  |  |
| Programowalne dysze chłodziwa. |  |  |  |
| Pierścień chłodziwa. |  |  |  |
| Spiralny wyrzutnik wiórów |  |  |  |
| Sonda detalu wraz z przygotowaniem maszyny. |  |  |  |
| Pistolet ręczny na chłodziwo do spłukiwania przestrzeni roboczej |  |  |  |
| Pistolet sprężonego powietrza |  |  |  |
| Automatyczny układ centralnego smarowania |  |  |  |
| Separator oleju w zbiorniku chłodziwa |  |  |  |
| Filtr taśmowy 30um. |  |  |  |
| Maszyna w pełni zabudowana, osłony ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| Teleskopowe osłony prowadnic ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| Zewnętrzna sonda narzędzia Zoller z transmisją danych do maszyn. Dokładność pomiarowa 0,002mm. Monitor dotykowy i drukarka |  |  |  |
| Sztywna konstrukcja z żeliwa meehanite. |  | Opisać konstrukcję. |  |
| Rozsuwane drzwi kabiny pozwalają na załadunek detalu przy pomocy suwnicy. |  |  |  |
| Oświetlenie przestrzeni roboczej |  |  |  |
| Lampa sygnalizacyjna stanu pracy |  |  |  |
| Deklaracja zgodności CE |  |  |  |
| Maszyna nie jest prototypem |  |  |  |
| Maszyna jest fabrycznie nowa. |  |  |  |
| Waga maszyny | X |  |  |

Dodatkowe (nieobowiązkowe, nieujęte w specyfikacji) cechy / wyposażenie maszyny :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV.  SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ ODNOŚNIE DOSTAWY I URUCHOMIENIA

| Wymaganie | Spełnienie wymogów specyfikacji TAK / NIE | Opis odstępstw od specyfikacji. Opis dodatkowych cech, funkcji. |
| --- | --- | --- |
| Dostawa, podłączenie i uruchomienie maszyny. |  |  |
| Możliwość bezkolizyjnego, bezpiecznego wprowadzenia maszyny na halę przez bramę wjazdową o wymiarach 3,5x4m (szer. x wys.) |  |  |
| Prawidłowa praca maszyny na podłożu o nośności 5ton/m2. |  |  |
| Zestaw olejów, smarów i innych środków chemicznych oraz oprzyrządowania i narzędzi niezbędny do uruchomienia, testów i odbioru technicznego maszyny. |  |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji wydrukowanej – min. 1 kopia oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf. Instrukcja dostarczona najpóźniej w dniu dostawy maszyny. |  |  |
| Odbiór techniczny poprzez wykonanie na każdej maszynie detalu wg rysunku Zamawiającgo w stali i w aluminium. |  |  |

Uwagi :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V.  WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO

| Wymaganie | Opis |
| --- | --- |
| Okres gwarancji. |  |
| Obowiązkowe przeglądy serwisowe / kalibracje, mające wpływ na warunki gwarancji. | Jeśli dotyczy, podać koszt i czas. |
| Kanały wsparcia technicznego i sposoby zgłoszeń awarii, np. wsparcie telefoniczne, wsparcie internetowe (zdalne diagnozowanie awarii), wizyta serwisanta lub inne. |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie. (Czas potrzebny do zdiagnozowania zgłoszonych problemów i awarii). |  |
| Dostępność części zamiennych i eksploatacyjnych. | Podać czas dostępności części zamiennych po zakończeniu produkcji oferowanego modelu maszyny. Które części są dostępne w magazynie w Polsce? Ile procentowo komponentów maszyny jest dostępnych w magazynie zlokalizowanym w Polsce? Standardowy czas dostawy części zamiennych i eksploatacyjnych. |
| Czas usunięcia awarii dla części zamiennych dostępnych w magazynie. |  |
| Czy serwis jest zlokalizowany na terenie Polski? |  |
| Ilość serwisantów pozostających w dyspozycji oferenta przeszkolonych do obsługi uruchomień i serwisów oferowanych modeli maszyn. | Opisać doświadczenie serwisantów przy realizacji serwisów i uruchomień oferowanych modeli maszyn. |
| Całościowy koszt podróży serwisanta związanej z jednodniowym serwisem w zakładzie w Rzakcie (kilometrówka plus ew. roboczogodziny) obowiązujący min. w czasie trwania gwarancji. |  |
| Koszt godzinowy pracy serwisanta obowiązujący min. w czasie trwania gwarancji. |  |

Uwagi :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI.  SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ ODNOŚNIE OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

| Wymaganie | Opis |
| --- | --- |
| Moc dla centrum frezerskiego nr 1 |  |
| Moc dla centrum frezerskiego nr 2 |  |
| Moc dla centrum frezerskiego nr 3 |  |
| Metody kontroli i oszczędzania zużycia energii elektrycznej |  |

Uwagi :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VII.  SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ DOPUSZCZAJĄCYCH DO UDZIAŁU W PRZETARGU

Wymagania opisano w punkcie 6 zapytania ofertowego.

- Potwierdzenie ilości zrealizowanych zleceń na rynku polskim na kwotę zbliżoną do ceny tej oferty w ciągu ostatnich 5 lat.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Potwierdzenie ilości sprzedanych modeli oferowanych maszyn w ciągu ostatnich 5 lat.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Referencje świadczące o poprawnej współpracy z klientami na polskim rynku

…(lista klientów lub ilość załączników)…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dopuszczenia do udziału w przetargu opisanych w punkcie 6. podpunkt j)  należy przedstawić w formie załączników.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym należy przedstawić w formie załącznika.

Dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymagań dopuszczających do udziału w przetargu opisanych w punkcie 6 muszą być udostępnione w okresie 3 dni od wezwania Zamawiającego.

Uwagi :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIII. OFEROWANA CENA

Wartość netto: …………………………………………………………………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT: ... %

Wartość całkowita z podatkiem VAT: ……………………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

Warunki płatności……………………………………………………………………………….

Oferta jest ważna przez  30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu

Ofertowym.

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas  realizacji całego zamówienia wynosi ………..tygodni.

Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

Ponadto oświadczamy, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem

faktycznym i prawnym oraz, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

………………………….. ………………………………

data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Dostawcy