Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe na „Dostawę mebli warsztatowych”.

I. DOSTAWCA (WYKONAWCA)

Nazwa:

Adres:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

II. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY

(WYKONAWCY)

Imię i nazwisko:

Stanowisko/ pełniona funkcja:

Telefon:

E-mail:

III. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ OCZEKIWANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Parametry techniczne i użytkowe | Spełnienie wymogów specyfikacji TAK / NIE | Uwagi / Opis dodatkowych cech, funkcji. |
| --- | --- | --- |
| Kolorystyka/ wzornictwo do wyboru z palety min. 4 kolorów/ wzorów, tj. min. 2 kolory/ wzory dla głównej konstrukcji oraz min. 2 inne kolory/ wzory dla frontów szuflad, drzwi, blatów. |  |  |
| Wykończenie (kolorystyka/ wzory) jest jednakowe i dostępne dla wszystkich mebli wykonanych z tego samego materiału. |  |  |
| Meble są fabrycznie nowe. |  |  |
| Meble do użytku warsztatowego. |  |  |
| ZESTAW NR 1 |
| Szafa z półkami - ilość 9 sztuk, - wymiary: Szerokość: 90-100cm x Głębokość: 45-50cm x Wysokość: 180-200cm, - solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - ilość półek: min. 4 szt. - regulacja wysokości półek co 100+/-20mm, - obciążalność każdej z półek: min. 75 kg, - na całej powierzchni frontowej drzwi pełne dwuskrzydłowe zamykane zamkiem cylindrycznym 3-punktowym, |  |  |
| Szafa z półkami oraz szufladami - ilość 1 sztuka, - wymiary: Szerokość: 80-85cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm, - solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - półki: min. 3 sztuki, każda o dopuszczalnej obciążalności min. 75kg. - co najmniej 2 półki powinny być przestawne i posiadać regulację wysokości co 30-50mm, - szuflady: min. 4 sztuki, każda o dopuszczalnej obciążalności min. 35kg. - wysokość szuflad od 60 do 240mm. Co najmniej jedna szuflada niska 60-80mm. Co najmniej jedna szuflada wysoka 200-240mm. - najniższa umieszczona najwyżej a najwyższa umieszczona najniżej, - szuflady przytwierdzone do prowadnic rolkowych o dużym wysuwie, - na całej powierzchni frontowej drzwi pełne dwuskrzydłowe zamykane zamkiem cylindrycznym 3-punktowym, |  |  |
| Szafa z pojemnikami - zapotrzebowanie 2 sztuki, - wymiary: Szerokość: 100-110cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm, - solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - szafa posiada listwy do mocowania pojemników w korpusie i na skrzydłach drzwi - wyposażenie: min. 60 szt. pojemników służących do przechowywania drobnych elementów typu śruby, nakrętki, uszczelki, złączki. - minimum 120 pojemników na drzwiach - pojemniki z tworzywa sztucznego o co najmniej 4 różnych pojemnościach – od 0.25L do 4L, największe pojemniki są ulokowane w dolnej części szafy, - możliwość swobodnego wyjmowania pojemników, - na całej powierzchni frontowej drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane zamkiem cylindrycznym 3-punktowym, - obciążenie całkowite szafy: min. 500 kg, |  |  |
| Szafa z pojemnikami - zapotrzebowanie 1 sztuka, - wymiary: Szerokość: 100+/-10cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm, - solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - szafa posiada listwy do mocowania pojemników w korpusie i na skrzydłach drzwi - wyposażenie: min. 70 szt. pojemników w korpusie oraz min. 80 pojemników na każdym skrzydle służących do przechowywania drobnych elementów typu śruby, nakrętki, uszczelki, złączki - pojemniki z tworzywa sztucznego o co najmniej 4 różnych pojemnościach – od 0.15L do 2L, największe pojemniki są ulokowane w dolnej części szafy, - możliwość swobodnego wyjmowania pojemników, - na całej powierzchni frontowej drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane - obciążenie całkowite szafy: min. 300 kg, Szafa do opraw narzędziowych – 1 sztuka - wymiary: Szerokość: 100-110cm x Głębokość: 110-120cm x Wysokość: 180-200cm, - solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - przesuwne przedziały w systemie cargo o obciążalności min 200kg, każdy przedział zamykany indywidualnie - półki z gniazdami pod oprawki w każdym przedziale - łącznie min. 150 gniazd do przechowywania opraw narzędziowych oznakowanych standardem HSK63 - możliwość komponowania półek z różnymi rozmiarami gniazd - możliwość dokładania dodatkowych półek z gniazdami pod oprawki - wbudowane kieszenie transportowe do przewożenia szafy wózkiem widłowym lub paletowym |  |  |
| Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 3 sztuki, - wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 180-200cm, - sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, - konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi, - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - zabudowa podblatowa: 2 moduły o szerokości 60-70cm + przestrzeń między modułami na krzesło - moduł nr 1: szafka zamykana. - moduł nr 2: 4 szuflady: 1 sztuka niska 60-80mm, 1 sztuka wysoka 200-240mm, 2 sztuki o wysokości 100-200mm. - obciążalność szuflad min. 60kg. - centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem, - szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%, - wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - 4 maty tłumiące do szuflad - 1 organizer regulowany do szuflady niskiej 60-80mm - 1 organizer regulowany do szuflady 100-200mm - blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, - blat na wysokości 90-95cm od podłoża - grubość blatu min. 45mm, - obciążalność blatu: min. 1000kg, - wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/-10cm, - tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej, - na górze zamontowany panel oświetleniowy LED przymocowany do wystającego ramienia, - moc panelu oświetleniowego: min. 48W, - długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy, - uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy |  |  |
| Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 1 sztuka, - wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 180-200cm, - sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, - konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi, - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - zabudowa podblatowa 3 modułowa - każdy moduł zawiera min. 2 niskie szuflady o wysokości 60-80mm - dwa moduły zawierają po min. 3 szuflady o zróżnicowanych wysokościach 100-200mm - 1 moduł zawiera szafkę zamykaną. - obciążalność szuflad min. 60kg. - centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem, - szuflady przytwierdzone do prowadnic rolkowych o wysuwie min 80%, - wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - maty tłumiące do każdej z szuflad - 6x organizer regulowany do szuflady niskiej 60-80mm - blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, - blat na wysokości 90-95cm od podłoża - grubość blatu min. 45mm, - obciążalność blatu: min. 1000kg, - wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/-10cm, - tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej w rozstawie 10-20mm, - na górze zamontowany panel oświetleniowy LED przymocowany do wystającego ramienia, - moc panelu oświetleniowego: min. 48W, - długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy, - uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy |  |  |
| Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 1 sztuka, - wymiary stołu: Długość: 150+/-10cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 180-200cm, - sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, - konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi, - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - zabudowa podblatowa: 1 moduł z szufladami o szerokości 55-75cm + przestrzeń na krzesło - min. 2 szuflady o wysokości 60-80cm - min. 3 sztuki szuflad o zróżnicowanej wysokości 100-240mm. - obciążalność szuflad min. 60kg. - centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem, - szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%, - wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - 5 mat tłumiących do szuflad - 1 organizer stały o min. 8 komorach do szuflady niskiej 60-80mm - 1 organizer regulowany do szuflady niskiej 60-80mm - blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, - blat na wysokości 90-95cm od podłoża - grubość blatu min. 45mm, - obciążalność blatu: min. 1000kg, - wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/-10cm, - tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej w rozstawie 10-20mm, - na górze zamontowany panel oświetleniowy LED przymocowany do wystającego ramienia, - moc panelu oświetleniowego: min. 48W, - długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy, - uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy |  |  |
| Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka, - wymiary stołu: Długość: 120-150cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm, - sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, - konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi, - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - zabudowa podblatowa: 1 półka o nośności min.200kg - blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, - grubość blatu min. 45mm, - obciążalność blatu: min. 200kg, |  |  |
| Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 2 sztuki, - wymiary stołu: Długość: 150+/-5cm x Szerokość: 120+/-5cm x Wysokość: 90+/-5cm, - sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, - konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi, - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - zabudowa podblatowa: 1 półka o nośności min.200kg - blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, - grubość blatu min. 45mm, - obciążalność blatu: min. 1500kg, |  |  |
| Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka, - wymiary stołu: Długość: 200+/-5cm x Szerokość: 100+/-5cm x Wysokość: 90+/-5cm, - sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, - konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi, - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - zabudowa podblatowa: 1 półka o nośności min.200kg - blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, - grubość blatu min. 45mm, - obciążalność blatu: min. 1500kg, |  |  |
| Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka, - wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm, - sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, - konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi, - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - zabudowa podblatowa: 2 moduły o szerokości 60-70cm + przestrzeń między modułami na krzesło - moduł nr 1: 2 szuflady o wysokości 60-140mm oraz szafka zamykana. - moduł nr 2: 4 szuflady: 1 sztuka niska 60-80mm, 1 sztuka wysoka 200-240mm, 2 sztuki o wysokości 100-200mm. - obciążalność szuflad min. 30kg. - centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem, - szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%, - wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - 6 mat tłumiących do szuflad - 1 organizer stały o min. 8 komorach do szuflady niskiej 60-80mm - blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, - grubość blatu min. 45mm, - obciążalność blatu: min. 300kg, Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka, - wymiary stołu: Długość: 140-160cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm, - sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, - konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi, - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - zabudowa podblatowa: 1 moduł o szerokości 60-70cm + przestrzeń na krzesło - moduł: 2 szuflady o wysokości 60-140mm oraz szafka zamykana. - obciążalność szuflad min. 30kg. - szuflady zamykane, wyłożone matą tłumiącą - szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%, - wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, - grubość blatu min. 45mm, - obciążalność blatu: min. 300kg, |  |  |
| Stół warsztatowy mobilny - ilość 4 sztuki, - wymiary stołu: Długość: 150+/-10cm x Szerokość: 70+/-5cm x Wysokość: 100+/-10cm, - sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - zabudowa podblatowa: 2 moduły - moduł nr 1: 2 niskie szuflady o wysokości 60-80cm oraz szafka - moduł nr 2: min. 4 szuflady o różnych wysokościach 60-240mm - obciążalność szuflad min. 60kg. - centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem, - szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%, - wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - maty tłumiące w każdej szufladzie - obciążalność min. 500kg, - 2 koła stałe i 2 skrętne, w tym 1 z hamulcem |  |  |
| Stół warsztatowy mobilny z regulowanym blatem - ilość 1 sztuka, - wymiary blatu: Długość: 100-130cm x Szerokość: 50-70cm - sztywna i solidna konstrukcja stołu z kształtowników oraz blachy stalowej, - mechanizm nożycowy - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - nośność min. 500 kg, - min. zakres podnoszenia 500 – 1300mm, - wózek z zamontowanymi 4 gumowymi kółkami poliuretanowymi, co najmniej jedno z nich posiada blokadę, |  |  |
| Regał mobilny – ilość 1 sztuka - wymiary: Szerokość: 80-90cm x Głębokość: 40-50cm x Wysokość: 90-100cm, - solidna i sztywna konstrukcja ze stali - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - koła o średnicy 100 mm z czego: 2 stałe, 1 skrętne i 1 skrętne z hamulcem - 4 półki wyłożone gumą ryflowaną olejoodporną - nośność całkowita min. 150kg |  |  |
| Regał mobilny – ilość 4 sztuki - wymiary: Szerokość: 80-90cm x Głębokość: 40-50cm x Wysokość: 90-100cm, - solidna i sztywna konstrukcja ze stali - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - koła o średnicy 100 mm z czego: 2 stałe, 1 skrętne i 1 skrętne z hamulcem - 3 półki wyłożone gumą ryflowaną olejoodporną - nośność całkowita min. 150kg |  |  |
| Regał mobilny – ilość 2 sztuki - wymiary: Długość: 80-100cm x Szerokość: 50-70cm x Wysokość: 80-100cm, - solidna i sztywna konstrukcja ze stali - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - regulowane półki z gniazdami na oprawy narzędziowe HSK63, - pojemność min 35 gniazd - możliwość zamocowania dodatkowych półek - nośność całkowita: min. 350 kg, - wózek z zamontowanymi 4 gumowymi kółkami nie pozostawiającymi śladów, co najmniej jedno z nich posiada blokadę, |  |  |
| Regał – ilość 10 sztuk - wymiary: Długość: 130+/-10cm x Szerokość: 45-55cm x Wysokość: 180-210cm, - solidna i sztywna konstrukcja ze stali, przystosowana do kotwienia do podłogi, - regulacja wysokości zawieszenia półek co 10-15cm, - min. 5 półek wykonanych ze sklejki o grubości min. 30 mm, - możliwość zamontowania dodatkowych półek - nośność całkowita min. 2000kg - możliwość łączenia regałów w dowolnie długie ciągi za pomocą specjalnych złączek i śrub |  |  |
| Szafka z szufladami - ilość 4 sztuki, - wymiary: Szerokość: 60-65cm x Głębokość: 60-65cm x Wysokość: 100-120cm, - solidna i sztywna konstrukcja z blachy stalowej - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - min. 10 szt. szuflad zamykanych centralnym zamkiem cylindrycznym, - min. 6 szuflad o wysokości 60-80mm - min. 4 szuflady o wysokości 100-150mm - szuflady na prowadnicach rolkowych o dużym wysuwie, - wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - maty tłumiące do każdej z szuflad - nośność każdej szuflady min. 60kg - nośność całkowita szafki: min. 350 kg, - powierzchnia blatu posiada olejoodporną gumę ryflowaną, - nośność blatu min. 100kg |  |  |
| Regał paletowy – ilość 1 sztuka - regał do przechowywania towaru na paletach Euro 1200x800 - pojemność min. 36 miejsc paletowych - min. liczba poziomów składowania: 0 + 3, - budowa modułowa, szerokość jednego modułu odpowiada 3 paletom ułożonym prostopadle - nośność 1 palety: minimum 800kg - wymiary modułów: szerokość 270 – 290cm x głębokość max 110cm x wysokość max 410cm, - solidna i sztywna konstrukcja ze stali - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - możliwość rozbudowy regału poprzez dodanie belek nośnych, - do regału dołączone są wszelkie niezbędne elementy złączne, sprzężenia, kotwy łączące słupki główne z posadzką, podkładki regulacyjne, naklejki nośności, |  |  |
| Regał wspornikowy – ilość 1 sztuka - regał do przechowywania prętów, kształtowników i profili aluminiowych i stalowych o długości do 3m - solidna i sztywna konstrukcja modułowa ze stali - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - 5 poziomów składowania - min. 3 wsporniki z ogranicznikami zapobiegające staczaniu się ładunków na każdym poziomie - rozstaw wsporników max. 1m - swobodny dostęp do każdego poziomu składowania, - nośność 1 poziomu składowania: minimum 350kg, - max. głębokość regału: 650 – 800mm - możliwość rozbudowy poziomów składowania regału poprzez dodanie wsporników, - do regału dołączone są wszelkie niezbędne elementy złączne, sprzężenia, kotwy łączące słupki główne z posadzką, podkładki regulacyjne, naklejki nośności, |  |  |
| Krzesło warsztatowe wysokie - zapotrzebowanie 1 sztuka, - krzyżak ze stopkami, - oparcie i siedzisko antypoślizgowe z poliuretanu, - odporność na zabrudzenia, oleje, wióry, opiłki, smary - siedzisko obrotowe - regulacja siedziska w zakresie min. 550 – 800mm, - podnóżek |  |  |
| Krzesło warsztatowe - ilość 6 sztuk, - krzyżak z 5 kółkami, - oparcie i siedzisko antypoślizgowe z poliuretanu, - odporność na zabrudzenia, oleje, wióry, opiłki, smary - siedzisko obrotowe o regulowanej wysokości |  |  |
| Biurko na komputer - zapotrzebowanie 1sztuka - wymiary biurka: Szerokość: 100-110cm x Głębokość: 70-80cm x Wysokość: 74-76cm, - blat biurka prostokątny (układ prosty) z płyty laminowanej, - stelaż metalowy (ramowy) z profili zamkniętych, |  |  |
| ZESTAW NR 2 |
| Szafa z półkami - ilość 2 sztuki, - wymiary: Szerokość: 90-100cm x Głębokość: 45-50cm x Wysokość: 180-200cm, - solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - ilość półek: min. 4 szt. - regulacja wysokości półek co 100+/-20mm, - obciążalność każdej z półek: min. 75 kg, - na całej powierzchni frontowej drzwi pełne dwuskrzydłowe zamykane zamkiem cylindrycznym 3-punktowym, |  |  |
| Szafka z szufladami - ilość 3 sztuki, - wymiary: Szerokość: min.80cm x Głębokość: min.38cm x Wysokość: 90-120cm, - solidna i sztywna konstrukcja z blachy stalowej - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - min. 10 szt. szuflad zamykanych centralnym zamkiem cylindrycznym, - min. 6 szuflad niskich o wysokości 60-80mm - szuflady na prowadnicach rolkowych o dużym wysuwie, - wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - maty tłumiące do każdej z szuflad - nośność każdej szuflady min. 75kg - nośność całkowita szafki: min. 350 kg, - powierzchnia blatu posiada olejoodporną gumę ryflowaną, - nośność blatu min. 100kg |  |  |
| Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 1 sztuka, - wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 180-200cm, - sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, - konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi, - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - zabudowa podblatowa: 2 moduły o szerokości 60-70cm + przestrzeń między modułami na krzesło - moduł nr 1: szafka zamykana. - moduł nr 2: 4 szuflady: 1 sztuka niska 60-80mm, 1 sztuka wysoka 200-240mm, 2 sztuki o wysokości 100-200mm. - obciążalność szuflad min. 60kg. - centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem, - szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%, - wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - 4 maty tłumiące do szuflad - 1 organizer regulowany do szuflady niskiej 60-80mm - 1 organizer regulowany do szuflady 100-200mm - blat stołu prostokątny dębowy lub ze sklejki wpuszczony w metalowy kątownik, - blat na wysokości 90-95cm od podłoża - grubość blatu min. 45mm, - obciążalność blatu: min. 1000kg, - wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/-10cm, - tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej, - na górze zamontowany panel oświetleniowy LED przymocowany do wystającego ramienia, - moc panelu oświetleniowego: min. 48W, - długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy, - uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy |  |  |
| Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka, - wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm, - sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, - konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi, - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - zabudowa podblatowa: 2 moduły o szerokości 60-70cm + przestrzeń między modułami na krzesło - moduł nr 1: 2 szuflady o wysokości 60-140mm oraz szafka zamykana. - moduł nr 2: 4 szuflady: 1 sztuka niska 60-80mm, 1 sztuka wysoka 200-240mm, 2 sztuki o wysokości 100-200mm. - obciążalność szuflad min. 60kg. - centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem, - szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%, - wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - 6 mat tłumiących do szuflad - 1 organizer stały o min. 8 komorach do szuflady niskiej 60-80mm - blat stołu prostokątny dębowy lub ze sklejki wpuszczony w metalowy kątownik, - grubość blatu min. 45mm, - obciążalność blatu: min. 1000kg, |  |  |
| Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 1 sztuka, - wymiary stołu: Długość: 150+/-10cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 180-200cm, - sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, - konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi, - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - zabudowa podblatowa: 1 moduł z szufladami o szerokości 55-75cm + przestrzeń na krzesło - min. 2 szuflady o wysokości 60-80cm - min. 3 sztuki szuflad o zróżnicowanej wysokości 100-240mm. - obciążalność szuflad min. 60kg. - centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem, - szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%, - wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - 5 mat tłumiących do szuflad - 1 organizer stały o min. 8 komorach do szuflady niskiej 60-80mm - 1 organizer regulowany do szuflady niskiej 60-80mm - blat stołu prostokątny ze sklejki - blat na wysokości 90-95cm od podłoża - grubość blatu min. 45mm, - obciążalność blatu: min. 1000kg, - wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/-10cm, - tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej w rozstawie 10-20mm, - na górze zamontowany panel oświetleniowy LED przymocowany do wystającego ramienia, - moc panelu oświetleniowego: min. 48W, - długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy, - uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy |  |  |
| Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka, - wymiary stołu: Długość: 140-160cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm, - sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, - konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi, - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - zabudowa podblatowa: 1 moduł o szerokości 60-70cm + przestrzeń na krzesło - moduł: 2 szuflady o wysokości 60-140mm oraz szafka zamykana. - obciążalność szuflad min. 60kg. - szuflady zamykane, wyłożone matą tłumiącą - szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%, - wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - blat stołu prostokątny ze sklejki - grubość blatu min. 45mm, - obciążalność blatu: min. 1000kg, |  |  |
| Regał magazynowy - zapotrzebowanie 2 sztuki, - wymiary: Szerokość: 100-105cm x Głębokość: 40-45cm x Wysokość: 200-205cm, - sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - półki z płyty laminowanej, stabilnie osadzone na stalowych kształtownikach (profil zamknięty lub ceownik) łączących nogi regału, - ilość półek: min. 5 szt. - każda z nich powinna być przestawna i posiadać regulację wysokości co 50-80mm, - obciążalność każdej z półek: min. 100 kg, - swobodny dostęp do półek z 4 stron, - obciążenie całkowite regału: min. 450 kg, - regał posiada stopki zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem, - regał posiada możliwość łączenia w zestawy, |  |  |
| Szafa z pojemnikami - zapotrzebowanie 1 sztuka, - wymiary: Szerokość: 100+/-10cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm, - solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - wyposażenie: min. 60 szt. pojemników służących do przechowywania drobnych elementów typu śruby, nakrętki, uszczelki, złączki. - pojemniki z tworzywa sztucznego o co najmniej 4 różnych pojemnościach – od 0.5L do 4L, największe pojemniki są ulokowane w dolnej części szafy, - możliwość swobodnego wyjmowania pojemników, - na całej powierzchni frontowej drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane zamkiem cylindrycznym 3-punktowym, - obciążenie całkowite szafy: min. 300 kg, |  |  |
| Szafa z pojemnikami - zapotrzebowanie 1 sztuka, - wymiary: Szerokość: 100+/-10cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm, - solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej - wykończenie: farba proszkowa strukturalna, - szafa posiada listwy do mocowania pojemników w korpusie i na skrzydłach drzwi - wyposażenie: min. 70 szt. pojemników w korpusie oraz min. 80 pojemników na każdym skrzydle służących do przechowywania drobnych elementów typu śruby, nakrętki, uszczelki, złączki - pojemniki z tworzywa sztucznego o co najmniej 4 różnych pojemnościach – od 0.2L do 4L, największe pojemniki są ulokowane w dolnej części szafy, - możliwość swobodnego wyjmowania pojemników, - na całej powierzchni frontowej drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane - obciążenie całkowite szafy: min. 300 kg, |  |  |
| Szafa ze schowkami – ilość 3 sztuki - wymiary: Szerokość: 60+/-10cm x Głębokość: 40-50cm x Wysokość: 180-200cm, - solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej - wykończenie: farba proszkowa strukturalna - 4 szafki zamykane indywidualnie na kluczyk |  |  |
| Krzesło warsztatowe wysokie - zapotrzebowanie 3 sztuki, - krzyżak ze stopkami, - oparcie i siedzisko antypoślizgowe z poliuretanu, - odporność na zabrudzenia, oleje, wióry, opiłki, smary - siedzisko obrotowe - regulacja siedziska w zakresie min. 550 – 800mm, - podnóżek |  |  |

Dodatkowe (nieobowiązkowe, nieujęte w specyfikacji) cechy / wyposażenie maszyny :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV.  SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ ODNOŚNIE TRANSPORTU, MONTAŻU I GWARANCJI

| Wymaganie | Spełnienie wymogów specyfikacji TAK / NIE | Opis odstępstw od specyfikacji. Opis dodatkowych cech, funkcji. |
| --- | --- | --- |
| Dostawa mebli do zakładu w Rzakcie |  |  |
| Przekazanie mebli w stanie po montażu |  |  |
| Odbiór techniczny |  |  |
| Okres i warunki gwarancji |  |  |

Uwagi :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V.  SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ DOPUSZCZAJĄCYCH DO UDZIAŁU W PRZETARGU

Wymagania opisano w punkcie 6 zapytania ofertowego.

- Referencje świadczące o poprawnej współpracy z klientami na polskim rynku

…(lista klientów lub ilość załączników)…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Potwierdzenie o posiadaniu odpowiednich zasobów oraz potencjału do samodzielnego
wykonania zamówienia bez angażowania podwykonawców.

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym należy przedstawić w formie załącznika.

Dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymagań dopuszczających do udziału w przetargu opisanych w punkcie 6 muszą być udostępnione w okresie 3 dni od wezwania Zamawiającego.

Uwagi :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. OFEROWANA CENA

Wartość netto: …………………………………………………………………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT: ... %

Wartość całkowita z podatkiem VAT: ……………………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

Warunki płatności……………………………………………………………………………….

Oferta jest ważna przez  30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu

Ofertowym.

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas  realizacji całego zamówienia wynosi ………..tygodni.

Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

Ponadto oświadczamy, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem

faktycznym i prawnym oraz, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

………………………….. ………………………………

data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Dostawcy